## Slide 1: 東北大屋上観測データ処理用スクリプト集 TOKRED 使用マニュアル
作成：馬渡健
mawatari@astr.tohoku.ac.jp
改訂：2014年10月

## Slide 2: イントロダクション

## Slide 3: TOKRED 使用のための環境・条件
iraf, sh, SExtractor, c 言語, gnuplot
Iraf に外部パッケージとして stddas が必要 (imfillタスク使用)
東北大青葉山キャンパス物理 A 棟屋上 50cm 望遠鏡+ ApogeeAlta U9000 CCD カ メ ラ に よ る 撮 像 観 測 を想 定
観測が理想的に行われたこと ( 良質な生データ ) を想定
※ 本資料内で” %” から 始ま る 行はコ マ ン ド 端末上で の作業 を、” ecl>” から始まる行は iraf での作業を表す。

## Slide 4: TOKRED 内容物
マニュアル＆装置情報などが載ってるポスター（telescope.pdf）
1、 mkdark.cl ・・・ dark または bias 作成 2、 mkflat.cl ・・・ flat 作成 3、 flatfield.cl ・・・ object フレームの dark 引き& flat 割り 4、 subsky-simple.cl ・・・単純な sky 引き 5、 obj-detection.sh ・・・複数画像への天体検出とカタログ作成 6、 position-match.cl ・・・画像の位置合わせ (xyxymatch,geomap,geotran)
7、final_imcomb.cl ・・・位置合わせされた画像のスタッキング 8、 mknoiseimage.cl ・・・画像の天体部分をノイズで埋めて仮想 sky 画像作成
9、 estbackerr.cl ・・・画像のバックグラウンドノイズのゆらぎ (1σ) を測定する 10、est_seeing.cl・・・複数の星を使って、画像のPSFを求める
( おまけ )estTIME.cl ・・・画像の時刻を調べる ( おまけ )namechange.sh ・・・画像の名称変更 ( あまり使い勝手よくない ) ( おまけ )cp-file.sh ・・・あるリストに書かれたファイルを別のディレクトリにコピー
(なんとなく付けといた) transit_special/calc-flux_ratio.sh,time-stack.c ・・・ OTS(屋上トランジット作戦)で使えるかもしれないプログラム

## Slide 5: TOKRED 内容物
TOKRED_sampledata/・・・サンプルデータ：2012/6/22に東北大屋上51cm望遠鏡で取得
ターゲットはM51
B,V,R,Ha,[OIII],[SII]バンド撮像データ
スカイフラット、ダーク、バイアスの生データ
※詳細
積分時間、枚数 | B | V | R | Ha | [OIII] | [SII] |  | フィルター無し |  | メモ | 
バイアス | バイアスなので積分時間は無し。2012/2/22に取得したもので代用しているが、バイアスは非常に安定しているので問題ないはず。（そもそもダークが撮れているのでデータ処理で使う必要性もない） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ダーク |  |  |  |  |  |  |  |  | 30s×5shots, 60s×5shots, 90s×5shots |  | 
フラット （スカイ） | 30s × 7shots | 30s × 7shots | 30s × 7shots | 60s × 7shots | 90s × 7shots |  | 90s × 7shots |  |  |  | ファイル名の1stや2ndは撮った時間に応じて。Ha,[OIII],[SII]は入射光量的に質が悪い
M51 | 60s × 10shots | 60s × 5shots | 60s × 5shots | 60s × 10shots | 60s × 10shots |  | 60s × 10shots |  |  |  | Bバンドはフィルター幅は広いが検出器の効率が悪いため多めに撮っている。

## Slide 6: 使用手順 ※サンプルデータのVバンド画像の一次処理

## Slide 7: １、バイアスorダーク作成：mkdark.cl
ロジック
複数枚のバイアスやダーク画像のメディアン画像を作る
作業（dark/ディレクトリ内で）
まず複数の画像をリスト化（積分時間が同じ画像だけを使うこと） % cd dark/
% ls *dark30s*.fit > law-dark30s.lis
% ls *dark60s*.fit > law-dark60s.lis
作業ディレクトリにコピーした mkdark.cl を開いて以下のように編集 ############## 書き換えるのはココだけ ###################### fn1=“law-dark30s.lis” # インプットリスト。 dark 生データ #
fn2=“dark30s.fits” # 出力画像名 # ######################################################

## Slide 8: １、バイアスorダーク作成：mkdark.cl
Iraf 上で mkdark.cl を実行
ecl> cl< mkdark.cl
同様に60秒分のダーク
dark60s.fitsも作っとく。
足し合わせ後
足し合わせ前
結果
足し合わせ前（右）と後（左）の画像、およびy=1500での断面図
断面図を見れば足し合わせによるノイズ減少の効果が分かる

## Slide 9: ２、フラット作成；mkflat.cl
ロジック
フラット用画像複数毎に対して「ダーク画像引き => 規格化（画像のメディアン値を１にする） => 重ね合わせ」を一気に行う
作業（skyflat/ディレクトリ内で）
まずフィルター、積分時間毎に生フラット画像をリスト化（例えばVバンド、30s）
% ls skyflat*V30s*.fit > law-flatV30s.lis
作業ディレクトリにコピーした mkflat.cl を開いて以下のように編集 ############## 書き換えるのはココだけ ######################
fn1="law-flatV30s.lis" #インプットリスト。flat生データ#
fn2=“../dark/dark30s.fits” #darkまたはbias画像# 注意！積分時間が同じ物を使う事
fn4=”skyflatV.fits" #出来上がりのflat画像名#
######################################################

## Slide 10: ２、フラット作成；mkflat.cl
Iraf 上で mkflat.cl を実行
ecl> cl< mkflat.cl
スカイフラット生画像
結果
生画像（右）とフラット作成後（左）
一枚一枚のスカイフラット生画像では星が見えるが多数毎の重ね合わせにより消えてるのが分かる。
また規格化してあるので、完成フラット画像はカウントが１前後になってる。
フラットパターンは普通このように真中がよくはじが悪い。
（※こけると色々いらないファイルがディレクトリ内に残って
しまい、２回目以降の使用の際に悪さするので、身に覚えの
ないファイルは消しといてください。）
ダーク引き・規格化・重ね合わせ後の完成スカイフラット

## Slide 11: 3、 フラット割り：flatfield.cl
ロジック
オブジェクトフレームから１で作ったダークを引き、２で作ったフラットで割る。複数毎分を一気に行う。（重ね合わせは今はしない）
作業（M51/ディレクトリで）
フィルター、積分時間毎に生オブジェクト画像をリスト化
% ls M51*V60s*.fit > lawM51V60s.lis
出来上がりの画像リストも先に準備（名前だけ、実体はなし）
% awk '{print "fl"$1"s"}' lawM51V60s.lis> flM51V60s.lis
作業ディレクトリにコピーした flatfield.cl を開いて以下のように編集 ############## 書き換えるのはココだけ ######################
fn1="lawM51V60s.lis" #インプットリスト。生データ#
fn2=“../dark/dark60s.fits” #darkまたはbias画像# <=積分時間に注意
fn4=“../skyflat/skyflatV.fits” #skyflat#
fn5="flM51V60s.lis" #出来上がりの画像リスト名.あらかじめ作っておいてください#
######################################################

## Slide 12: 3、 フラット割り：flatfield.cl
iraf上でflatfield.cl実行
ecl> cl< flatfield.cl
結果
生画像（右）とフラット割り後（左）
断面図を見ると生画像ではフラットパターンの上に銀河の光が乗っているのが分かる。
それがフラット割りによってバックグラウンドが平らになっている（端は元々感度悪いので仕方ない）。
この例では少しだけ傾きが残ってしまったが、理想的には真っ平らになってほしい・・・
また注意してみればダークを引いた分、バックグラウンドのカウントが大体1000くらい少なくなっているはず。
M51生画像(V)
dark引き・フラット割り後のM51画像(V)

## Slide 13: 4、 スカイ引き：subsky-simple.cl
ロジック
フラット割りまで終わったオブジェクトフレームに対して、スカイ引きを行い、天体が無い部分のカウントを大体０にする。画像内の任意の領域のメディアンカウントを取って定数引きするだけなので、３のフラット割りの精度が悪いと引け残り・引き過ぎが生じる。複数毎分を一気に行う。（重ね合わせは今はしない）
作業（M51/ディレクトリで）
出力画像を先にリスト化（名前だけ。実体は無し。）
% awk '{print "subsky"substr($1,3,20)}' flM51V60s.lis > subskyM51V60s.lis
スカイカウント推定用画像リスト作成
% sed 's/fits/fits[401:1400,401:1200]/g' flM51V60s.lis > flM51V60s-sky.lis
※スカイカウントの推定にここでは各画像の401<x<1400, 401<y<1200の領域を使った。メディアン値をスカイカウントとみなすので、よほど大きな天体が写ってない（もしくはフラット割りが上手くいってない）限りは画像全体を使っても同じだが、念のため。とにかくその領域のメディアンカウントが着目してる天体周りのスカイカウントになりそうな領域を指定すること。

## Slide 14: 4、 スカイ引き：subsky-simple.cl
作業
作業ディレクトリにコピーした subsky-simple.cl を開いて以下のように編集
###############書き換えるのはココだけ######################
fn1="flM51V60s.lis" #インプットリスト。flat-fieldingまでされた画像#
fn2="subskyM51V60s.lis" #出来上がりの画像リスト名.あらかじめ作っておいてください#
fn5="flM51V60s-sky.lis" #sky推定をfn1以外の画像で行う場合(例えば画像自体は同じだが使う領域を中心付近のみにするなど)、ここにそのリスト名を入れる。fn1と同じなら同じリスト名を入れる。#
######################################################
iraf上でsubsky-simple.cl実行
ecl> cl< subsky-simple.cl

## Slide 15: 4、 スカイ引き：subsky-simple.cl
結果
フラット割り画像（右）とスカイ引き後（左）
見た目には違いがないが、断面図を見ると、スカイ引き後はバックグラウンドのカウントが大体０になっているのが分かる。
あまりにも０から離れている場合には領域を変えるなどやり直した方が良いが、測光の時にもSExtractorでlocalなスカイ引きしてくれるので神経質になりすぎなくてもいい。
※おまけで各画像毎の時間とスカイカウントが格納されたskycount.datというファイルも出力される。
フラット割り後のM51画像(V)
スカイ引き後のM51画像(V)
スカイ推定領域

## Slide 16: 5、 天体検出・カタログ作成：obj-detection.sh
ロジック
この後の天体位置合わせの準備 => スカイ引きまで終わったオブジェクトフレーム一枚一枚に対して、SExtractorで天体検出をかけ、明るい点源カタログを作成。複数枚分を一気に行う。
作業（M51/ディレクトリ内で）
SExtractorを使う関係上、適当でいいのでSExtractorを回すのに必要なパラメータファイル等３つのファイル（〜.sex、〜.conv、〜.nmw）をコピーしておく。ここではSExtractorが用意してくれてる”default.*”を使う。
% cp ~/sextractor-2.5.0/config/default.* .
※どのような基準で天体検出をかけるか（DETECT_THRESH, DETECT_MINAREA）はプログラムの中で別に指定するので、パラメータファイル（〜.sex）は適当でいい。

## Slide 17: 5、 天体検出・カタログ作成：obj-detection.sh
作業
作業ディレクトリにコピーした obj-detection.sh を開いて以下のように編集
###############書き換えるのはココだけ#################################
#※適当でいいのでSExtractorのパラメータファイルとそれに応じた,~.conv,~.nmwを同じディレクトリ内に先に用意しておくこと。
SExt_file=“default.sex”
ID_first=10
ID_last=6
#天体検出かける画像を特徴づけるIDの始まりの文字数(ID_first)とそこから終わりまでの文字数(ID_last)# <=今はsubskyM51V60s-1.fitsなどの画像に対して”V60s-1”をIDと考えれば、10文字目から６文字なので、ID_first=10, ID_last=6
#SExtractorのパラメータ設定# <=ケースバイケースで条件を加える事。
minarea=20 #DETECT_MINAREA#
threshold=5 #DETECT_THRESH# <=「5σ以上のカウントが20ピクセル以上連なったら天体」という設定
aperture=20 #pixel単位で測光aperture指定#
（次ページに続く）

## Slide 18: 5、 天体検出・カタログ作成：obj-detection.sh
#出力parameterリストobj-detection.paramの作成。出力させたいparameterを自由に設定# <=アルゴリズム的には「x座標、y座標、明るさ、FLAGS」だけあれば十分なのでここはこのままでOK。改良の余地として、星かどうかを判断する「CLASS_STAR」を入れれば良かったかも・・・
if [ -e obj-detection.param ]; then
rm obj-detection.param
fi
echo "NUMBER" > obj-detection.param
echo "X_IMAGE" >> obj-detection.param
echo "Y_IMAGE" >> obj-detection.param
echo "FLUX_APER(1)" >> obj-detection.param
echo "FLUX_AUTO" >> obj-detection.param
echo "BACKGROUND" >> obj-detection.param
echo "FLAGS" >> obj-detection.param
（次ページに続く）

## Slide 19: 5、 天体検出・カタログ作成：obj-detection.sh
#天体カタログの位置しばり、明るさしばりの設定(必要なければ全部defaultにしとくこと)# <=とは言っても実際の画像ではS/Nの悪い端の方で偽天体を検出し易かったり、明るすぎる天体はサチっていたりするので、領域をしぼったり一番明るい天体は外したりする工夫を施した方がいいと思う。
x_min=350 #(0)#
x_max=2700 #(3056)#
y_min=350 #(0)#
y_max=2700 #(3056)#
luminous1=5 #明るい方の"luminous1"番目から(1)#
luminous2=30 #"luminous2"番目までを選んでくる(10000)#
###書き換えるのココまで##################################################
ターミナル上でobj-detection.shを実行
% chmod u+x obj-detection.sh
% ./obj-detection.sh subskyM51V60s.lis
※かならず天体検出をかけたい画像リストを”./obj-detection.sh”の後に続ける事

## Slide 20: 5、 天体検出・カタログ作成：obj-detection.sh
結果
作業ディレクトリ内に”detect-V60s-*.cat”（*の部分は数字）という天体カタログが出来てるはず。中身は
: 328 1802.977 2227.117 464857.5 473464.8 16.28401 0
180 519.817 1990.109 400175.3 404612.8 22.41453 0
119 1568.409 592.623 395295 399325.4 -8.457658 0
（以下略）
のように「番号、x、y、開口測光値（カウント）、クロン測光値、バックグラウンド値、フラグ」の情報が入っている。
gnuplotなどでこれらのファイルのx,yをプロッ
トしてみて、異なる画像間で同一天体を拾っ
ているようだったら成功。
また銀河のように広がった天体を拾ってしま
っていないかもチェックポイント。（30個中の
１個か２個くらいなら問題ない。）

## Slide 21: ６、画像の位置合わせ：position-match.cl
ロジック
スカイ引きまでした画像は、画像毎に天体の写っているxy座標が異なるため、そのまま足し合わせてもブレた画像になってしまう。そこで５で作成した天体位置情報カタログから、全画像をある特定の一枚に天体座標が合うように変換する（位置合わせ）。具体的には
(1)天体カタログから同一天体マッチング(xyxymatch)
(1‘)画像のフォーマット広げる（平行移動した分が切り取られないように）
(2)画像の変換規則作り(geomap)
(3)実際に画像変換(geotran)
の３段階からなる。
作業（M51/ディレクトリ内で）
入力天体カタログを先にリスト化（スカイ引き後の画像リストとは別）
% ls detect-V60s-*.cat > detect-V60s-cat.lis
出力画像リストを先に準備（名前だけ。実体無し）
% awk '{print "shift"substr($1,7,20)}' subskyM51V60s.lis > shiftM51V60s.lis

## Slide 22: ６、画像の位置合わせ：position-match.cl
作業
作業ディレクトリにコピーした position-match.cl を開いて以下のように編集
####書き換えるのはココだけ######################################
#ただしxyxymatchはこけやすいのでそこのパラメータは適時いじるべし###
inputimage_lis="subskyM51V60s.lis" #位置合わせ前の画像リスト#
inputimagefits="subskyM51V60s-1.fits" #位置合わせ前の画像を適当に1枚。フォーマット調べる用#
inputcat_lis="detect-V60s-cat.lis" #天体カタログが入ったリスト#
xcol=2 #天体カタログの何列目にxが書かれているか#
ycol=3 #天体カタログの何列目にyが書かれているか#
refcat="detect-V60s-3.cat" #xyxymatchのリファレンスとなるカタログ名#
deltax=100 #フォーマット拡張でx方向に増やしたいピクセル数#
deltay=100 #フォーマット拡張でy方向に増やしたいピクセル数#
min_match=10 #天体マッチ数の最小値。これより少ない天体数しかマッチしなかったら(1)で中止する#
outputimage_lis=“shiftM51V60s.lis” #出来上がりの画像リスト名.事前に用意しとく。#
###############書き換えここまで###################################

## Slide 23: ６、画像の位置合わせ：position-match.cl
iraf上でposition-match.cl実行
ecl> cl< position-match.cl
※とにかく（１）xyxymatchがコケ易いため、xyxymatchで同一天体マッチングが設定値以下の場合は” xyxymatch is failed!(Matched number is too small.) Program is stopped before geomap.”のエラー文とともにプログラムを中断するようにしている。
（確認方法）=>ds9に出来上がった5枚を表示させて“Tab”キー連打すると１フレームずつ画像が切り替わる。上手く位置合わせされていると天体が全く動かないように見えて気持ちいい。
※上手く位置合わせされてない場合のチェックポイント
①matchedOBJnumber.datを見て天体マッチ数を確認
②５の作業で作ったカタログの２６天体はファイル毎に大体同じかどうか
③５の作業の天体数を増やしてやり直し
④画像の変換規則の書かれたgeomap_result.dbの中身を確認
xyxymatchでコケた場合
全タスクの中で一番失敗し易い所なので５も含めて慎重に行うべし

## Slide 24: ７、 重ね合わせ：final_imcomb.cl
ロジック
６まで天体光だけが乗った画像かつ天体のxy座標が合わされたものが出来ているので、それらを一枚の画像に重ね合わせる。屋上で観測する時はフレーム数が少なかったりするので、デフォルトの重ね合わせ方はmedian。10枚以上撮っているような場合はmean又はclipped meanに変えても良い。
作業（M51/ディレクトリ内で）
作業ディレクトリにコピーした final_imcomb.cl を開いて以下のように編集
##############書き換えるのはココだけ######################
fn1="shiftM51V60s.lis" #インプットリスト。dark生データ#
fn2=“finM51V60s.fits” #出力画像名#
fn4="exp_M51V60s" #exposuremapの名前。拡張子はいらない#
######################################################
※重ね合わせ方を変えたければ、プログラム内imcombのパラメータのcombine=“median”の部分を適時変えて下さい。

## Slide 25: ７、 重ね合わせ：final_imcomb.cl
iraf上でfinal_imcomb.cl実行
ecl> cl< final_imcomb.cl
結果
重ね合わせ後
重ね合わせ前
重ね合わせ後（右）と前（左）
重ね合わせる前にかすかにしか写っていないような暗い天体でも、重ね合わせ後の画像ではしっかり写っていたりするはず。
断面図を見ると明らかにS/Nが良くなった事が分かる。
（※そのぶん、フラット割りが完璧でなく若干バックグラウンドが傾きを持ってしまったことも強調されたが・・・）

## Slide 26: 小休止 ：ゼロ点決め、WCS貼付け
プログラム化していないが、重要な２つの作業を簡単に紹介
・ゼロ点決め
カウントと等級の関係規則を標準星を使って作る。
サンプルデータには専用の標準星画像はないが、
右図の３つの星のV等級はSIMBADより
13.3（~J13303~）、13.4（~J13301~）、12.4（~J1329~）
またfinM51V60s.fitsでこれらの星の測光を行うと
65920（Count, 20pix aperture, ~J13303~）、
54518（~J13301~）、102082（~J1329~）
これをゼロ点の定義式
mstd=-2.5log(COUNTstd)+ZERO に代入すればゼロ点が求まり、
３つの星から求めた平均のゼロ点は
25.2
となる。（ただし20pix apertureの場合の60秒分のゼロ点である事に注意）
2MASS J13303401+4716447

## Slide 27: 小休止 ：ゼロ点決め、WCS貼付け
プログラム化していないが、重要な２つの作業を簡単に紹介
・WCS貼付け
World Cordinate System、簡単には「赤経・赤緯」を画像に貼付けること。
画像内にある赤経・赤緯の分かっている星を使って、
(x,y)装置座標 => (R.A.,Dec.)座標 の変換関係を求めて適用すればいい。
USNOカタログなどがよく使用される。
IRAFで作業するなら、
複数天体の「x,y,ra,dec」の対応リストを作りccmapとccsetwcsというタスクを使う。
基本的には以上で「一次処理」は終わり

## Slide 28: ８、仮想スカイ画像作成：mknoiseimage.cl
ロジック
この後の「画像の限界等級決め」の際に使う、バックグラウンドノイズだけで埋めつくされた「仮想スカイ」画像を作る。一時処理済み画像の天体の部分に画像の他の部分をあてはめる。それを複数毎作って重ね合わせることで画像から天体を消し去る。
作業
まず最初に画像の天体部分が+、それ以外の部分が0になっているようなマスク画像を手作業で作る。
例）
% cp default.sex mk_mask.sex
なるべく天体を多めに＆大きめに拾うようにパラメータ調整。
DETECT_MINAREA 5、DETECT_THRESH 2、CHECKIMAGE_TYPE SEGMENTATION、CHECKIMAGE_NAME mask_finM51V60s.fits
など。（CHCKING_TYPEは必ずSEGMENTATIONにすること！）
マスク画像（SEGMENTATIONファイル）作りたいだけなので、測光に関するパラメータなどには注意しなくてOK。

## Slide 29: ８、仮想スカイ画像作成：mknoiseimage.cl
作業
SExtractor実行
% sex finM51V60s.fits -c mk_mask.sex
mask_finM51V60s.fitsというファイルができているので、finM51V60s.fitsと並べてds9でチェック。
天体の部分白く（＋）にな
っていたらOK
ノイズを拾いすぎていたら
やり直し（はじのS/Nの悪い
所はどうしようもない・・・）
マスク作りは非常に重要かつケースバイケースなのでスクリプト化せず、手作業にした。紹介したのは一番単純なやり方。
後でもう少し工夫したやり方も紹介する。
(finM51V60s.fits)
(mask_finM51V60s.fits)

## Slide 30: ８、仮想スカイ画像作成：mknoiseimage.cl
作業
マスク画像作ったら、作業ディレクトリにコピーした mknoiseimage.cl を開いて以下のように編集
##############書き換えるのはココだけ######################
inimage="finM51V60s.fits" #画像の元となる画像#
outimage="noise_finM51V60s.fits" #出力するノイズ画像名#
maskimage="mask_finM51V60s.fits" #maskイメージ。あらかじめ作っておく#
nit=10 #ループ数。画像内に天体がたくさん写っている場合大きくした方がいいかも#
######################################################
iraf上でstsdasパッケージに入っておく
iraf上でmknoiseimage.cl実行
stsdas> cl< mknoiseimage.cl

## Slide 31: ８、仮想スカイ画像作成：mknoiseimage.cl
結果
天体画像
仮想スカイ＝
天体部分をスカイで埋めた
ノイズ画像
一次処理済の天体画像（左）と
仮想スカイ画像
基本的には星や銀河中心など
カウントが非常に大きい部分は
スカイで埋められているので、
どこを測光しようとスカイの
カウント（０程度）を返すような画像になっている。
ただ以下の２点の問題がある
(1)銀河の淡く広がった成分やS/Nの悪い端はカバーできてない。
(2)元々の画像でスカイに傾きがあったため、周辺に比べて明るく/暗く埋められていたりする。
=> マスクをもっと工夫（次スライド）
=> スカイの傾きがリアルなものであればしょうがない。が、この後の検出限界決定には大きく影響しないはず。

## Slide 32: ８、仮想スカイ画像作成（＋α、マスクの工夫）
マスクとしてSExtractorのSEGMENTATIONファイルを使うだけだと、淡い成分や画像のへりに対して不十分。
（改良例）
irafのmkpatt（artdataパッケージ）というタスクでfinM51V60s.fitsと同じフォーマット（3156×3156）でカウントは1の画像を作成
stsdas> artdata
artdata> mkpatt NEOmask_finM51V60s.fits pattern=constant v1=1 size=1 pixtype=real ndim=2 ncols=3156 nlines=3156
前のmask_finM51V60s.fitsからマスクとして使っていい部分（中心のM51とへり以外）をNEOmask_finM51V60s.fitsにコピー
artdata> bye
stsdas> imcopy mask_finM51V60s.fits[301:1300,101:2800] NEOmask_finM51V60s.fits [301:1300,101:2800]
stsdas> imcopy mask_finM51V60s.fits[2001:2900,201:2900] NEOmask_finM51V60s.fits [2001:2900,201:2900]

## Slide 33: ８、仮想スカイ画像作成（＋α、マスクの工夫）
（改良例）続き
stsdas> imcopy mask_finM51V60s.fits[1301:2000,1801:3110] NEOmask_finM51V60s.fits[1301:2000,1801:3110]
stsdas> imcopy mask_finM51V60s.fits[1301:2000,51:1300] NEOmask_finM51V60s.fits[1301:2000,51:1300]
できた新しいマスク画像が下左図。
また新しいマスク画像を使って作った仮想スカイ画像が下右図。
人工的な感じに見えるが仕方ない。
そもそも元々の画像でS/Nの悪い
へりを切り取って、それ以後切り
取った画像しか使わない事にして
しまえば、より自然（かつ現実的）
かも。。。

## Slide 34: ９、画像のノイズレベル決め：estbackerr.cl
ロジック
バックグラウンドノイズのゆらぎの平均と分散を求める。具体的には「仮想スカイ画像のランダムな場所での天体測光」を多数回行い、平均する。ここで得られたバックグラウンドの分散（1σ）とゼロ点から限界等級も推定できる。
作業
作業ディレクトリにコピーした estbackerr.cl を開いて以下のように編集
########書き換えるのはココだけ#################################
imobj = "finM51V60s.fits" #天体画像#
imnoise = ” NEOnoise_finM51V60s.fits" #仮想sky画像#
fsext = “detect.sex” #出力ファイルやparamファイル,Apertureなど最低限のパラメータはあとで指定される値で上書きされるが、それ以外のパラメータも適切なものにしといた方がいい#
（次ページに続く）

## Slide 35: ９、画像のノイズレベル決め：estbackerr.cl
output = “bkgnoise_finM51V60s.txt” #最終的に欲しいskyの平均カウントとそこからの標準偏差σ_skyの入るファイル名#
check_head = "checkbkg_finM51V60s" # ***.txt => 全ランダムアパーチャにおける測光値ファイル, ***.hist => 全測光値を明るさ別にヒストグラムにしたファイル ***.eps => チェック用の図
sigma=5 #何σ限界を求めたいか?#
zero=25.2 #画像のゼロ点(１秒あたりでなく積分時間あたり)#
#SExtractorのパラメータ設定#
aperture=20 #apertureの設定#
pscale=1.38 #1pixelを見込む角度(arcsec)# <=サンプルデータの場合
minarea=10 #DETECT_MINAREA#
threshold=5 #DETECT_THRESHOLD# <=一応まともな天体検出をしそうな値を設定しておくこと
nit = 10000 #合計何点skyのデータをとるか？# <=多いほどいいが時間もかかる
#########書き換えるのココまで###################################

## Slide 36: ９、画像のノイズレベル決め：estbackerr.cl
iraf上でestbackerr.cl実行
stsdas> cl< estbackerr.cl
cycle No.1 total number = 626
・・・・・・・・・・・・
観測頻度ヒストグラムがガウス関数的になっていればOK
iraf端末内で”Enter”を押すとプログラム終了
測光値、ヒストグラムのファイルと図が保存される
aperture測光を多数回やっていく過程が表示され、total numberが10000回を超えたら、その10000回分の測光値の平均と標準偏差を求める。その時に、観測された頻度ヒストグラム(iraf画面)とそれに対するガウス関数（gnuplot）も表示される。
右の場合、実際の分布がガウス関数よりも裾野を引いた感じで上手くない（背景ゆらぎを過大評価してる）。
(1)画像そのもの(2)SExtractorのパラメータ(3)プログラム内ガウス関数フィッティングの部分（imstatのパラメータ）などについて更なる考察が必要。。。

## Slide 37: ９、画像のノイズレベル決め：estbackerr.cl
結果
結果の入ったbkgnoise_finM51V60s.txtの中身を見てみる
% less bkgnoise_finM51V60s.txt
# Name aperture(pix) aperture('') stddev(ADU) mean(ADU) 5 sigma limit
finM51V60s.fits 20.000 27.600 831.2910 37.28877 16.153
これは20pixel aperture（27.6’’）で測光する場合のバックグラウンドノイズのゆらぎ1σが831 countで、そこから5σ限界等級を計算すると16.2(mag)という事。
ちなみに画像内で16.2mag程度のカウントを持つ天体は下図のようなもので確かに5σ程度で受かっている。

## Slide 38: １０、画像のPSF決め：est_seeing.cl
ロジック
画像にSExtractorをかけて星らしいものを複数選び出す。それらのPSF(FWHM)を測って、mean,midpt,modesなどをその画像のPSFとして出力する。
作業
まずPSF測りたい画像をリスト化（１枚しかなくてもリスト化する）
% ls finM51*.fits > finM51.lis
作業ディレクトリにコピーした est_seeing.cl を開いて以下のように編集
########書き換えるのはココだけ#################################
objlis = “finM51.lis” #天体画像リスト、用意しとく#
output = “finM51_PSF.data” #最終的に欲しいskyの平均カウントとそこからの標準偏差σ_skyなどが入るファイル名#
（次ページに続く）

## Slide 39: １０、画像のPSF決め：est_seeing.cl
#(1)SExtractorのパラメータ設定#
conf_sex = ”detect.sex" #出力ファイルやparamファイル,Apertureがどうであれあとで全部指定されるのでココに入るパラメータファイルはなんでもいい#
aperture=10 #apertureの設定#
pscale=1.38 #1pixelを見込む角度(arcsec)#
minarea=10 #DETECT_MINAREA#
threshold=5 #DETECT_THRESHOLD#
zero=25.2 #画像のゼロ点(１秒あたりでなく積分時間あたり) 今は適当#
seeing_sex=10 #[arcsec]最初にFWHMの見当値を入力しとく(大体でいい)
strra_min=100 #各画像から星を選び出す時の位置しばり. X座標.Image座標#
strra_max=2900
strdec_min=100 #y座標#
strdec_max=2900
（次ページに続く）

## Slide 40: １０、画像のPSF決め：est_seeing.cl
#(2)星しばりの設定:屋上望遠鏡の場合はゆるめにした方が良さげ#
strflag_max=1 #星として使う天体のフラグ許容範囲:この値より小さい(!<!)#
strclass_min=0.8 #sextractorでのclass starの許容最小値#
strellip_max=0.2 #elliptocotyの許容最大値#
strnum_max=100 #使う星の数の上限#
#########書き換えるのココまで###################################
iraf上でestbackerr.cl実行
cl> cl< est_seeing.cl
↓
finM51_PSF.data・・・入力画像毎のPSFデータ
str_?.cat・・・入力画像内の星データ
allobj_?.cat・・・入力画像内の全星データ
：「No、aperture等級、kron等級、kron半径、bkg、x、y、ellipticity、FWHM(pix)、flag、class_star」

## Slide 41: １０、画像のPSF決め：est_seeing.cl
結果
結果の入ったfinM51_PSF.dataの中身を見てみる
% less finM51_PSF.data
# No name used_str_num mean midpt mode stddev min max
1 finM51B60s.fits 97 11.4035 11.1399 10.7874 1.36438 9.21840 18.5334
2 finM51R60s.fits 100 11.5248 11.3667 10.8761 1.03647 9.67380 15.3318
3 finM51V60s.fits 47 12.8739 12.5916 12.5133 1.64395 10.1844 20.4654
それぞれの画像のPSFは
B => 11.4(‘’,mean) 11.1(‘’,midpt) 10.8(‘’,mode)
V=> 12.9(‘’,mean) 12.6(‘’,midpt) 12.5(‘’,mode)
R => 11.5(‘’,mean) 11.4(‘’,midpt) 10.9(‘’,mode)
これらの値の信頼性に関しては、次ページに示すようなチェックが必要。

## Slide 42: １０、画像のPSF決め：est_seeing.cl
結果
結果の妥当性のチェック
（１）星と思っている天体を画像上でチェック
str_?.catから(x,y)情報を抜き出して、ds9でチェック =>
（２）全天体と星のFWHM分布を比較
str_?.catとallobj_?.catの等級とFWHM(‘’)を
図示
gnuplot> plot [7:20][0:50]"allobj_1.cat" u 2:(1.38*$9) pt 7 ps 1 lc 0 , "str_1.cat" u 2:(1.38*$9) pt 7 ps 1 lc 1, 11.4 lc 2, 11.1 lc 3, 10.8 lc 4
右図の例だと、星選びは上手くできてるっぽい。
mean/midpt/modeはどれでもいいっぽい。
※屋上データだと収差のせいで星が奇麗な円形に
なっておらず、PSF求めが意味あるか不明・・・

## Slide 43: おまけ ３色合成

## Slide 44: ３色合成
三色合成は科学的に意味のある作業ではないが、ds9で簡単にできる。
（１）３色分の一次処理済み画像を作る
：Vはもう作ったので、例えばあとB,Rを揃える。
（２）３色分の画像を位置合わせしておく
obj-detection.shとposition-match.cl使う。
=> finM51B60s+.fits、finM51V60s+.fits、finM51R60s+.fits
B
V
R

## Slide 45: ３色合成
（３）ds9で合成
“Frame”タブ=>”New Frame RGB”から３色合成用
フレームを開き、
RGB小ウィンドウで選択選択された色（red/Green/
Brue）に対応した画像を”File”タブ=>”Open”で
開いていく。
３色とも開いたら、各色毎に
“Scale”タブ=>”Scale Parameters…”で
スケール調整して奇麗にしていく。
サンプルデータのM51の場合、
B：Low=0, High=220
V：Low=0, High=180
R：Low=0, High=45
くらいでそれっぽく見える。

## Slide 46: ３色合成
M51を
ズーム =>

## Slide 47: おわり